Załącznik nr 9 do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

Wzór tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia 
z wymaganiami Zamawiającego

„Zakup ekstraktorów do WWA”

### Zamawiający nie dopuszcza powielania/kopiowania treści wymagań Zamawiającego określonych dla urządzeń do kolumny „Oferowane parametry” „Tabeli zgodności”, np. gdy opis parametrów w SIWZ wskazuje na dopuszczony przedział wartości czy parametrów, Wykonawca jest obowiązany podać w ofercie konkretny oferowany parametr jaki posiada oferowane urządzenie. W rubryce „Oferowane parametry” należy podać rzeczywiste oraz skonkretyzowane parametry oferowanych przez Wykonawcę urządzeń.

Podstawowym celem zakupów jest doposażenie Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w aparaturę niezbędną do realizacji badań i pomiarów, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, o wymaganym poziomie jakości danych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekstraktorów do analizy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w próbkach stałych wraz z ich instalacją, uruchomieniem,  prezentacją działania i przeszkoleniem pod nazwą „Zakup ekstraktorów do WWA”.

Zadaniem Wykonawcy będzie dostawa na koszt własny i zainstalowanie ekstraktorów do analizy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w lokalizacjach określonych w załączniku nr 7 do SIWZ.

Wykonawca musi uruchomić i przetestować wszystkie urządzenia oraz zademonstrować Zamawiającemu ich pełną sprawność. Akceptacja wykonania zamówienia nastąpi po wykonaniu instalacji, ich uruchomieniu, zademonstrowaniu prawidłowej pracy oraz przeprowadzeniu szkolenia. Wraz z dostawą dostarczone zostaną materiały eksploatacyjne zalecane przez producenta w ilościach zapewniających poprawną pracę urządzeń dla wykonania ekstrakcji 2000 próbek w okresie minimum 24 miesięcy oraz dodatkowo wymienione w tabeli Nr 2.

Prace instalacyjne nie obejmują doprowadzenia zasilania i innych prac przygotowujących infrastrukturę, które zapewni Zamawiający w porozumieniu z odbiorcami końcowymi. Zamówienie będzie realizowane dla odbiorców końcowych – 16 Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.

###### Tabela 1. Wymagania ogólne urządzeń

| Opis | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Dokumentacja | W dniu dostarczenia urządzeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu, dla każdego dostarczonego urządzenia, następującą dokumentację: - pełną oryginalną dokumentację producenta z polskim tłumaczeniem, zawierającą: instrukcję działania, obsługi (zapobiegawczej i naprawczej), konserwacji, rysunki, schematy. Cała dokumentacja dostarczona w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz w formie elektronicznej w formacie *.pdf, lub *.doc. - kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej. |  |
| Gwarancja | Wykonawca Zamówienia udzieli, na każde urządzenie będące przedmiotem Zamówienia, minimum 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru przez odbiorcę końcowego, gwarancja zgodna z zaleceniami producenta. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca (robocizna i części zamienne). Naprawa gwarancyjna (serwis) w miejscu zainstalowania. Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Wykonawca poświadcza w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje awarii urządzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta. Zamawiający wymaga, aby pracownicy serwisujący porozumiewali się biegle w języku polskim w kontaktach z Zamawiającym. Wykonawca zapewni realizację świadczeń gwarancyjnych przez autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego na warunkach minimalnych określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ Przywrócenie zdolności pomiarowej urządzeń powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od momentu pisemnego zgłoszenia wady (pocztą e-mail lub faxem). Powyżej tego okresu Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze. W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta, z nieodpłatnym wykorzystaniem części zamiennych Wykonawcy. |  |
| Dostawa i uruchomienie (instalacja testowanie, demonstracja poprawności pracy) | Dostawa urządzeń wraz z wniesieniem, montażem, instalacją (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) oraz demonstracją poprawności pracy będzie się odbywać w terminie do 27.11.2018 r. do odbiorców końcowych wg załącznika nr 7 do SIWZ (WIOŚ lub wyznaczone przez nich Delegatury) skorelowana z realizacją szkolenia instalacyjnego. Wszystkie czynności wykonane przez Wykonawcę i podwykonawców muszą odpowiadać przepisom polskim i dobrej praktyce międzynarodowej w zakresie BHP i ochrony środowiska. |  |
| Szkolenie instalacyjne i jego zakres | Przeprowadzenie szkolenia instalacyjnego przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w miejscu instalacji urządzenia – po uruchomieniu ekstraktora (wymiar nie mniej niż 8 godzin zegarowych), przynajmniej dla 2 pracowników odbiorcy końcowego – WIOŚ, w zakresie: obsługi bieżącej urządzenia; programowania urządzenia; rozpoznawania awarii i innych zagadnień zalecanych przez producenta; zastosowania urządzenia; podstawowych zasad bezpieczeństwa obsługi i użytkowania urządzenia; zasilania urządzenia; przygotowania do pracy urządzenia; uruchomienia urządzenia; konfiguracji parametrów pracy urządzenia; konserwacji urządzenia; parametrów pracy systemu i programu sterującego. Instalacja urządzenia musi być dokonana jako część programu szkolenia, aby umożliwić odbiorcy końcowemu nabycie bezpośredniego doświadczenia w technikach instalacji. |  |

Tabela 2. Wymagania szczegółowe urządzeń

| Opis | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Ogólne | Wykonawca/Producent: Nazwa i typ oferowanego urządzenia Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, z roku 2018. |  |
|  | Zasilanie: 230 V/50 Hz. |  |
| Zabezpieczenia | Odpowiednie dla sieci elektrycznych (230 V, 50 Hz). |  |
| Pobór mocy | < 2 kW. |  |
| Wyposażenie | Minimum 6 stanowiskowy, umożliwiający wykonanie zaprogramowanego procesu ekstrakcji rozpuszczalnikiem organicznym dla partii sześciu próbek. |  |
|  | Możliwość wykonania 6 ekstrakcji WWA z próbek stałych w pojedynczym cyklu ekstrakcji serii próbek, bez udziału operatora. |  |
|  | Wyposażony w stalowe cele ekstrakcyjne o pojemności w zakresie 20 – 22 ml, minimum 24 sztuki. |  |
|  | Dla 3 odbiorców końcowych: WIOŚ Łódź, WIOŚ Kraków, WIOŚ Wrocław dla każdego po 24 szt. dodatkowe stalowe cele ekstrakcyjne o pojemności w zakresie 20 – 22 ml |  |
|  | Zakres kontroli ciśnienia pracy: co najmniej od 50 do 100 bar. |  |
|  | Zakres temperatury pracy rozpuszczalnika: od 30 °C do 200 °C. |  |
|  | Wyposażony w system kontroli wartości temperatury i ciśnienia zapewniający bezpieczeństwo obsługi urządzenia. |  |
|  | Wyposażony w moduł umożliwiający wykonanie w sposób automatyczny mieszaniny rozpuszczalników, składającej się z co najmniej trzech różnych rozpuszczalników i podanie jej do cel ekstrakcyjnych. |  |
|  | Automatyczna filtracja ekstraktu po zakończonym procesie ekstrakcji. |  |
| Sterowanie urządzeniem | Wbudowany lub zewnętrzny panel kontrolny z wyświetlaczem LCD oraz oprogramowanie w języku angielskim lub polskim wraz z licencją bezterminową, udzieloną bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, zapewniające sterowanie urządzenia, z odpowiednią pamięcią do przechowywania wcześniej zwalidowanych metod ekstrakcyjnych. Panel kontrolny umożliwiający wyświetlanie aktualnych parametrów pracy urządzenia (np. czas do końca ekstrakcji, temperatura, ciśnienie) podczas przebiegu ekstrakcji. Uprawnienia z licencji na korzystanie z oprogramowania Zamawiający nabywa z chwilą jego odbioru. |  |
| Dodatkowe wyposażenie | Odbieralniki ze szkła koloru bursztynowego z septami (pokryte PTFE) i nakrętkami o pojemności 60 ml – minimum 350 szt. |  |
|  | Odbieralniki ze szkła bezbarwnego z septami (pokryte PTFE) i nakrętkami o pojemności 60 ml – minimum 350 szt. |  |
|  | Butelki na rozpuszczalniki, poj. 2 l – 3 szt., wraz z odpowiednimi nakrętkami, wężykami niezbędnymi i filtrami wejściowymi do podłączenia do ekstraktora. |  |
|  | Butelki na odpady. |  |
|  | Zestaw niezbędnych części zużywalnych tj. zapasowe uszczelki, filtry, metalowe spieki, przewody, itp. wystarczające do wykonania ekstrakcji minimum 2000 próbek. |  |
|  | Reduktor do azotu, jednostopniowy, ciśnienie minimalne 10 bar – 1 szt. |  |